## Slide 2: Группа компаний «Захар». Блоки железобетонные конструктивные для строительства сейсмоустойчевых подпорных стен гравитационного типа Размеры: длина 2000(1500), высота 1000, глубина 1250, масса 1309(1209)кг

## Slide 3: Оригинальное и экономичное техническое решение Ключевую роль играет щебень – он имеет шероховатую, хорошо сцепляющуюся поверхность. Находящийся внутри каждого блока уплотненный щебень сдерживается его плоскостями. Также на каждый блок оказывает давление вышестоящий блок и насыпанный сверху щебень. Такая структура (поверхностная блокировка щебня и внутреннее сопротивление под давлением) обеспечивает стенам высокую сопротивляемость внешним воздействиям и отличные дренирующие свойства. Для обустройства данных подпорных стен требуется существенно меньшие объемы выемки грунта, в сравнении с традиционными сооружениями. Конструкция блоков максимально оптимизирована для простоты монтажа, транспортировки и складирования
Устойчивость к лавинообразованию
Широкий обзор
Переработка бетонных отходов
Возможность использования для подводного строительства
Лёгкая приспособляемость для крутых поворотов

## Slide 4
МЕТР
Превосходные дренажные свойства

## Slide 18: Восстановление аварийного участок дороги

## Slide 19: ОЗЕЛЕНЕНИЕ

## Slide 21: Ошибки в проектирование и низкое качество СМР

## Slide 22: Надёжность и долговечность блоков КБП

## Slide 23: Стоимость одного квадратного метра готовой стены ориентировочно составляет 13-14 тысяч рублей Работы по возведению подпорных стен можно вести круглогодично Минимальное количество техники для строительства: кран грузоподъемностью 16 т, автомобиль с крановой установкой для перевозки блоков, экскаватор для засыпки щебня с ковшом 0,3 м3, 2 вибротрамбовки Минимальные трудозатраты – бригада из 5 человек (2 оператора техники, прораб и 2 рабочих) Минимальные сроки строительства – одна бригада монтирует, как правило, 20-30 блоков в смену, но есть примеры установки 50 и более блоков, а это – 100 кв. м. Не требуется дополнительная отделка – лицевая сторона выполнена в виде натурального камня – идеально приспособлены для озеленения склонов

## Slide 24: Группа компаний «Захар» выражает полную готовность к осуществлению строительства опытного участка подпорной стены в целях демонстрации и подтверждения уникальных технических, экономических и эстетических характеристик наших инновационных изделий, меняющих представление о сложности и дороговизне возведения подобных сооружений. Тел.: 8-915-068-12-36 Бабкин Валентин Николаевич Директор по развитию ГК «Захар» zahar.ru