## Slide 1: ЗИКА РОССИЯ
Беляев Вадим/Директор департамента «Транспортная инфраструктура
и промышленные покрытия»
11.11.2015
г.Ростов-на-Дону

## Slide 2: SIKA В РОССИИ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Офис Sika в Казани
Запуск завода в Ржеве
Центральный офис Sika в Лобне
Открытие офиса Sika в Москве
Офис Sika в Санкт-Петербурге
Офис Sika в Краснодаре
Завод в Лобне
Офис Sika в Екатеринбурге
Запуск первой мобильной установки в Москве
для изготовления добавок в бетон
2007
2007
2003
2005
2010
2008
2011
10-летний Юбилей
2010
Краснодар
Лобня
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Казань
2010
2009
Завод в Санкт-Петербурге
Запуск установки колерования эпоксидных покрытий в Лобне
2013
2013
Ржев
Расширение завода в Ржеве
2015
2014
Завод в Волгограде

## Slide 3: технологии для ремонта, строительства и реконструкции Искусственных сооружений

## Slide 4: комплекс решений
Защита бетона
Тонкослойные пешеходные
покрытия
Ремонт бетона
Усиление несущих конструкций
Бетонирование
Гидроизоляция
Подливка и анкеровка

## Slide 5: Ремонт и защита железобетонных конструкций

## Slide 6: Система ремонта бетона
Шаг 1: АКЗ Защита арматуры
Шаг 2: Адгезионный состав (при необходимости)
Шаг 3: Ремонт бетона
Шаг 4: Выравнивание поверхности
Шаг 5: Защитные покрытия

## Slide 7: Ремонтные составы
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ КЛАССА R3 (Класс B35)
(45МПа, F400, 100мм) - Наливной
(45МПа, F400, 50мм) - Тиксотропный Применяются для ремонта зданий, мостов, очистных сооружений и т.д.
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ КЛАССА R4 (Класс B60)
(80МПа, F500, 100мм) - Наливной
(80МПа, F500, 50мм) - Тиксотропный Применяются для ремонта высотных зданий, мостов, гидротехнических сооружений, градирен, дымовых труб, специальных сооружений и т.д.

## Slide 8: Ремонтные составы для торкретирования
Готовые смеси для торкретирования сухим методом, обладающие высокой прочностью, водонепроницаемостью, морозостойкостью и устойчивостью к коррозии.
Модификация Normal - без регуляторов схватывания для применения в летний период или при небольшой толщине слоя
Модификация Rapid - с бесщелочным ускорителем схватывания и твердении
Применяются для локального ремонта и при нанесении торкретбетона на бетонное, каменное, скальное и кирпичное основание. Материал предназначен для ремонта различных объектов, в том числе подверженных повышенному воздействию агрессивной среды.
Теоретический расход ~ 20,5 кг/м2 при толщине слоя 1 см.
Прочность на сжатие: 20 Мпа (1 день), 40 Мпа(7 дней), 50 МПа (28 дней)
Водонепроницаемость: ≥W12 Морозостойкость: ≥F300

## Slide 9: Материалы для подводного ремонта
Заполнение пустот/восстановление ж/б конструктива

## Slide 10: Ремонт методом инъектирования

## Slide 11: Ремонт методом инъектирования
Составы на основе микроцементов
(М200)
(М400)
Составы на основе полимеров
(0,1–0,5мм)
(0,5–5мм)
(5–30мм)

## Slide 12: Ремонт методом усиления

## Slide 13: Усиление балок пролетных строений моста через р. Сал на км 21+823 автодороги "Дубовское–Заветное" у пос. Андреевская Ростовской области углепластиковыми материалами фирмы Sika по проекту ООО «ИЦ «ПОИСК» для пропуска тяжеловесного крупногабаритного автопоезда общей массой 542,3 тонны

## Slide 14
Усиление трех средних преднапряженных балок пролетных строений длиной 21 м путем наклейки углепластиковых ламелей и холстов фирмы Sika позволило уменьшить коэффициент загружения по изгибающему моменту с 1,076 до 0,955 и избежать сооружения временного объездного моста
Ориентировочная стоимость сооружения временного объездного моста с подходами – 40-50 млн. руб.
Ориентировочный срок сооружения временного объездного моста – 2 месяца
Стоимость усиления балок в семи пролетах составила – 4 млн. руб.
Срок выполнения усиления балок в семи пролетах составил – 2 недели
Экономия составила 35-45 млн. руб. и более месяца по срокам
В ценах 2010 года.

## Slide 15: Проезд тяжеловесного крупногабаритного автопоезда общей массой 542,3 тонны с прицепом на 24 осях с нагрузкой на ось 21,1 тонны по мосту с усиленными балками

## Slide 16
После прохода по мосту тяжеловесного крупногабаритного автопоезда общей массой 542,3 тонны было проведено повторное обследование с составлением акта эксплуатирующей организацией, в котором зафиксировано, что после прохождения нагрузки по искусственным сооружениям все элементы мостовых конструкций вернулись в первоначальное («до проезда») состояние и остаточных деформаций, повреждений и дефектов отдельных элементов и конструкций моста, вызванных прохождением нагрузки, не зафиксировано.

## Slide 17: Эффект применения правильных решений при ремонте ж/б конструкций
Восстановление проектных, а иногда и повышение несущих характеристик сооружения;
Продление срока службы несущих конструкций сооружения без замены/демонтажа и т.д.;
Повышение надежности сооружения;
Увеличение межремонтных сроков;

## Slide 18: подливочные и анкеровочные растворы

## Slide 19
Принципы работы механических и химических анкеров.
Механический
анкер
N
Химический
анкер
N

## Slide 20: Подливочные/анкеровочные составы составы

## Slide 21: защита железобетонных конструкций

## Slide 22: Гидрофобные пропитки

## Slide 23: Технология мигрирующих ингибиторов

## Slide 24: Атмосферостойкие защитные покрытия
Акриловая основа
Полиуретановая основа (перекрывает «волосяные» трещины)

## Slide 25: гидроизоляция пролётных строений мостов

## Slide 26: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (сцепной слой) НА ОСНОВЕ полимерных смол
Плита проезжей части
Полимерная грунтовка
Полимерное гидроизоляционное покрытие
Укатываемый асфальт/литой асфальт T> 140°C
Термогранулы/Буферный слой

## Slide 27: ПОКРЫТИЕ пролётных строений металлических и железобетонных мостов. Тротуары/пешеходные переходы
Основа: Эпоксид / Полиуретан
В соответствии с ZTV-RHD-ST Нанесение ручным / механизированным способом
В соответствии с ГОСТ Р 53627-2009
Плита
Полимерная грунтовка
Эпокси-уретановая композиция,
присыпка кварцевый песком
Финишный(декоративный) слой

## Slide 28
Construction
Варианты нанесения
Распыление
Нанесение шпателем
Обсыпка песком

## Slide 29: Устройство на тротуарах мостового перехода через ущелье реки чемитоквадже

## Slide 30: Пешеходные мосты на трассе м-4 ДОН

## Slide 31
  Высокая адгезия к плите проезжей части;
  Обеспечивает прекрасное сцепление с последующим слоем износа (литой асфальт, асфальтобетон);
  Возможность выбора метода нанесения;
  Снижение постоянной нагрузки ;
  Возможность нанесения до 1 000 м2 в сутки бригадой из 6-8 человек;
  Надежная защита плиты проезжей части от воды, масел и т.д.;
  Продление сроков службы дорожной одежды;
  Увеличение межремонтных сроков ГИ (возможность замены асфальта без замены ГИ);
  Экономия денежных средств в процессе эксплуатации;
  Реальный положительный опыт эксплуатации в РФ более 20 лет
Construction
Характеристики и преимущества ГИ на основе полимерных смол

## Slide 32
Научно-техническая база

## Slide 33
Проведение теоретических семинаров
Обучение и консультирование специалистов подрядных организаций технологиям применения материалов Sika в Тренинг-центре в г. Лобня, а также на строительных объектах
Выпуск Руководств по укладке (применению) материалов
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

## Slide 34
Разработка новых продуктов и решений
Адаптация существующих продуктов к требованиям проектов
Техническое сопровождение производственных объектов
Контроль качества продукции
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

## Slide 35
Проблемы возникающие на практике

## Slide 36: Проблемы возникающие на практике и пути их решения
Низкая культура производства работ;
Нехватка знаний о современных материалах;
Желание подрядной организации снизить себестоимость;
Фальсификация материала;
Некачественное/устаревшее оборудование
Пути решения:
Практическое обучение рабочего персонала на стройплощадке
Плановые обучения в регионах на базе институтов/служб заказчика/подрядных организациях
Доступ производителя материала к контролю укладки
Желание всех участников процесса

## Slide 37
Опыт применения в России

## Slide 38: МКАД и Третье Транспортное Кольцо, г. Москва Гидроизоляция эстакад и мостов

## Slide 39
Объект: Эстакада в аэропорту Домодедово (1999г.)
Технологии: Усиление железобетона

## Slide 40
Объект: Мост через канал имени Москвы а/д Москва - Дмитров
Технологии: Усиление железобетона

## Slide 41
Объект: Совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер – Альпика Сервис
Технологии:Гидроизоляция проезжей части и балластных корыт

## Slide 42
Объект: Мост на о. Русский через пролив Босфор Восточный
Технологии: Усиление железобетона и устройство пешеходного покрытия

## Slide 43
Объект: Дворцовый мост, г.Санкт-Петербург
Технологии: Гидроизоляция проезжей части

## Slide 44
Объект: Вылетная магистраль на Можайском шоссе г. Москва (длина порядка 2 км в условиях плотной городской застройки)
Технологии: Гидроизоляция проезжей части

## Slide 45
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Беляев Вадим/Директор департамента Транспортная инфраструктура
и промышленные покрытия
E-mail: Belyaev.Vadim@ru.sika.com