## Slide 1
Реальные инновации
в диагностике автомобильных дорог
г. Москва , 2015 г.

## Slide 2
Требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
№ | Номер | Наименование | Дата утв./ Ввода в действие | Разработчик | Примечание
1 | ГОСТ 32729-2014 | «Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности» (РГ5) | 25.06.14 01.02.15 | АНО «НИИ ТСК» | Принят (протокол № 45-2014 от 25.06.2014, приложение № 33)
2 | ГОСТ 32825-2014 | «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений» (РГ5) | 25.06.14 01.07.15 | ООО «ЦМИиС" | Принят (протокол № 45-2014 от 25.06.2014, приложение № 33)
3 | ГОСТ 33101-2014 | «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности» (РГ5) | 14.11.14 --- | ФГОУ ВПО «МАДИ» | Принят по переписке (протокол № 72-П от 14 ноября 2014)
4 | ГОСТ 33078-2014 | «Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием» (РГ5) | 05.12.14 --- | АНО «НИИ ТСК» | Принят (протокол № 46-2014 от 5 декабря 2014 г.)
5 | ГОСТ 50597 | «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию» (РГ5) | --- | ФГУП «РосдорНИИ» | Продлено голосование
1

## Slide 3
Требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
2
Номер | Наименование | Требования
ГОСТ 32729-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности | Измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд выполняют методами динамического и статического нагружений. При методе динамического нагружения падающим грузом значение упругого прогиба нежесткой дорожной одежды на измерителях прогиба и параметры чаши прогиба определяют от действия заданной, динамической (кратковременной) нагрузки, передаваемой на дорожное покрытие через нагрузочную плиту (жесткий штамп).
ГОСТ 32825-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения геометрических размеров повреждений | В стандарте предусмотрены методы оценки типовым повреждениям дорожных покрытий, таких как выбоина, сдвиг, просадка, колея, выкрашивание, выпотевание, пролом и т.д.
ГОСТ 33078-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием | Сцепление колеса автомобиля с покрытием характеризуется величиной показателя коэффициента сцепления, определяемого при полной блокировке ИКС на предварительно увлажненной поверхности покрытия автомобильной дороги при стандартных условиях и последующего вычисления отношения полученной величины к величине нормальной реакции дорожного покрытия.
ГОСТ 33101-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности | Оценка продольной ровности покрытия выполняется по ординатам микропрофиля с помощью высокоскоростных профилометрических установок с последующим расчетом международного показателя ровности IRI

## Slide 4
Требования стандартов Государственной компании
3
СТО АВТОДОР | Наименование | Требования
2.4-2013 | Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127) | Оценка состояния дорожных конструкций на текущем этапе эксплуатации, определение их остаточного ресурса и разработки стратегии сохранности и ремонта дорожных конструкций. Изложены порядок расчета остаточного ресурса дорожных конструкций на текущем этапе эксплуатации, рекомендации по обоснованию проектных решений на стадии разработки проекта реконструкции с учетом остаточного ресурса дорожных конструкций.
10.1-2013 | Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения (приказ от 05.09.2013 № 179) | Оценка модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций (нежестких дорожных одежд) автомобильных дорог. Определяет метод оценки модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с использованием установок ударного нагружения типа FWD, порядок проведения измерений.
10.6-2015 | Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. Правила проведения (приказ от 22.07.2015 № 151) | Определяет порядок проведения комплексного динамического мониторинга дорожных одежд с целью определения состояния, прочностных и расчетных характеристик материалов конструктивных слоев эксплуатируемых дорожных одежд при разработке проектов реконструкции, капитальных ремонтов и ремонтов автомобильных дорог, а также с целью назначения стратегии сохранности дорожной одежды.
10.2-2014 | Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на период выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями (приказ от 20.01.2015 № 7) | Устанавливает требования к значениям технико-эксплуатационных показателей, определяющих транспортно-эксплуатационное состояние дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» в период выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями.
2.10-2015 | Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 24.04.2015 № 63) | Определяет единый порядок и правила организации и технологии выполнения работ по разработке и актуализации паспортов автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» и устанавливает виды, периодичность и состав работ по паспортизации.

## Slide 5
Нормативные документы, регламентирующие требования к ровности дорожных оснований и покрытий
4
 | Нормативный документ | Регламентируемые параметры |  |  | 
 |  | В период строительства |  | В период эксплуатации | 
 |  | Средства измерения (СИ) | Нормируемый показатель (НП) | Средства измерения (СИ) | Нормируемый показатель (НП)
1 | СП 34.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. Автомо­бильные дороги | Трехметровая рейка Нивелир Профилометр | Просвет под рейкой Разность отме­ток IRI | - | -
2 | СП 78.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85. Автомо­бильные дороги | Трехметровая рейка Нивелир Профилометр | Просвет под рейкой Разность отме­ток IRI | - | -
3 | ОДН 218.0.006-2002. Правила диагно­стики и оценки состояния автомобиль­ных дорог | - | - | Толчкомер ПКРС - 2У Трехметровая рейка | Показатель толчкомера ТХК Показатель ПКРС Процент пре­вышений
4 | СТО МАДИ 02066517.1-2006. Дороги автомобильные общего пользования. Диагностика. Определение продольного микропрофиля дорожной поверхности и международного показателя ровности IRI. Общие требования и порядок проведения | Профилометр Метод расчета IRI и спек­тральной плотности дисперсии | Спектральная плот­ность дисперсии |  | 
5 | Руководство по оценке ровности до­рожных покрытий толчкомером | - | - | Толчкомер | 
6 | ВСН 24-88. Технические правила ре­монта и содержания автомобильных дорог | - | - | Толчкомер ПКРС - 2У Трехметровая рейка | Показатель толчкомера ТХК Показатель ПКРС Процент пре­вышений
7 | ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений не­ровностей оснований и покрытий | Рейка Нивелир | - | ПКРС-2 | -
8 | ГОСТ 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатацион­ному состоянию, допустимому по усло­виям обеспечения безопасности дорож­ного движения | - | - | ПКРС-2 Трехметровая рейка | Показатель ПКРС Просвет под рейкой
9 | ОДМ 218.4.005-2010. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах | - | - | Рейка Толчкомер ПКРС | Просвет под рейкой Показатель толчкомера Показатель ПКРС

## Slide 6
Требования к ровности по показателю IRI
5
 | Покрытия | Приемка |  | Гарантийный период
 |  | СП 78.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85* | СТО АВТОДОР 10.2-2014 | 
1 | Асфальтобетонные и монолитные цементобе­тонные покрытия: - дороги I категории; | до 2,2 | 1,4 (2,9) 1,7 (3,5) | 2,6 (3,2) 2,9 (3,9)
 | - дороги II, III категорий |  |  | 
2 | Усовершенствованные виды покрытий: - дороги III категории; | до 2,6 | (4,0) --- | (5,0) ---
 | - дороги IV и V категорий |  |  | 
Период ухудшения ровности дорожного покрытия до состояния, при котором резко возрастает вероятность ДТП (проект ГОСТ 50597):
группы дорог А (категория доро­ги I) - IRI < 4;
группы дорог Б (категория II) - IRI < 4,5;
группы дорог В (категория III) - IRI < 5,0 (асфальтобетон).

## Slide 7
Требования к ТЭП на объектах ГЧП ГК «Автодор»
6
Период ухудшения ровности дорожного покрытия до состояния, при котором резко возрастает вероятность ДТП (проект ГОСТ 50597):
группы дорог А (категория доро­ги I) - IRI < 4;
группы дорог Б (категория II) - IRI < 4,5;
группы дорог В (категория III) - IRI < 5,0 (асфальтобетон).
№ п/п | Наименование ТЭП | Ед. изм. | Наименование и значение ТЭП |  |  | Значение ТЭП на Дату истечения срока действия Соглашения | Периодичность проведения оценки
 |  |  | При приемке Объекта в эксплуатацию | С начала по 4 год эксплуатации | В период эксплуатации с 5 года эксплуатации до даты начала работ по Капитальному ремонту |  | 
 | Покрытие проезжей части, краевые полосы у обочин, полосы безопасности на разделительной полосе |  |  |  |  |  | 
1. | Ровность дорожного покрытия |  |  |  |  |  | 
1.1. | Продольная ровность (значения ТЭП по IRI) | м/км | Менее 1,4 на всей протяженности | Менее 1,9 на всей протяженности | Менее 1,9 на 85% протяженности; от 1,9 до 2,2 на 15% протяженности | Менее 1,9 на всей протяженности | весенний, осенний периоды
 |  | Критическим значением ТЭП продольной ровности является наличие на более, чем 15 % протяженности Участка проведения измерений значений ровности свыше 2,2 м/км |  |  |  |  | 
1.2. | Поперечная ровность | мм | Не определяется | не более 5% до 10 мм | не более 15% до 20 мм | не более 5% до 10 мм | весенний, осенний периоды
 |  | Критическим значением ТЭП поперечной ровности является ее наличие (свыше 20 мм) более 15% от протяженности Участка проведения измерений или наличие участков с поперечной ровностью свыше 40 мм |  |  |  |  | 
2. | Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием | - | Не менее 0,3 | Не менее 0,3 | Не менее 0,3 | Не менее 0,3 | весенний, осенний периоды
 |  | Критическим значением ТЭП коэффициента сцепления является снижение его величины до 0,3 на более, чем 15 % протяженности Участка проведения измерений |  |  |  |  | 
3. | Коэффициент прочности дорожной одежды | - | Не менее 1,3 | Не определяется | Не менее 1,0 | Не менее 1,25 | 1 раз в год (весенний период)

## Slide 8
Изменение ровности дорожного покрытия
(по данным ФАУ «РосДорНИИ»)
7
этап 1 - ввод дороги в эксплуатацию, IRI < 1,7;
этап 2 - период гарантийных обязательств - 5 лет, IRI < 2,5;
этап 3 - период окончания межремонтного срока службы, IRI < 3,4;
этап 4 - период увеличения вероятности ДТП, IRI > 4.

## Slide 9
Изменение ровности дорожного покрытия
(по данным Государственной компании «Автодор»)
8

## Slide 10
Статистическая характеристика | Среднее арифметическое значение | Среднеквадратическое отклонение | Коэффициент вариации
Дата обследования | В прямом и обратном направлениях |  | 
Май 2012 г. | 4,28 | 1,96 | 0,46
Октябрь 2012 г. | 3,92 | 1,85 | 0,47
Июнь 2013 г | 3,88 | 1,88 | 0,48
Сентябрь 2013 г. | 3,42 | 1,77 | 0,52
Апрель 2014 г. | 3,50 | 1,83 | 0,52
Параметры распределения показателя IRI100 (по всей протяженности)
Параметры распределения глубины колеи (по всей протяженности)
Статистическая характеристика | Среднее арифметическое значение | Среднеквадратическое отклонение | Коэффициент вариации
Дата обследования | В прямом и обратном направлениях |  | 
Май 2012 г. | 6,23 | 4,60 | 0,74
Октябрь 2012 г. | 5,72 | 4,06 | 0,71
Июнь 2013 г | 5,49 | 4,15 | 0,76
Сентябрь 2013 г. | 5,22 | 3,97 | 0,76
Апрель 2014 г. | 5,50 | 4,15 | 0,76
Неоднородность показателей ровности а.д. М-6 «Каспий» по данным МАДИ
9

## Slide 11
Оценка по показателю IRI автомобильных дорог Государственной компании
Наименование автомобильной дороги | Единица измерения | Международный индекс ровности IRI м/км |  |  | 
 |  | Менее 1,2 | 1,2 - 1,9 | 1,9 - 2,4 | Свыше 2,4
Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), включая Обход г.Одинцово, в том числе: | Км | 0 | 85 | 290 | 94
Объекты строительства |  |  | 19 |  | 
Объекты реконструкции |  |  | 6 |  | 
Объекты ремонта |  |  | 60 |  | 
Эксплуатируемые участки |  |  |  | 290 | 94
 | % | 0,0 | 18,1 | 61,8 | 20,0
Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, в том числе | Км | 21 | 211 | 680 | 815
Объекты строительства |  | 11 |  |  | 
Объекты реконструкции |  | 10 | 74 |  | 
Объекты капитального ремонта |  |  | 20 |  | 
Объекты ремонта |  |  | 117 | 23 | 
Эксплуатируемые участки |  |  | 0 | 657 | 815
 | % | 1,2 | 12,2 | 39,4 | 47,2
Автомобильная дорога М-3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной, в том числе | Км | 0 | 68 | 70 | 316
Объекты капитального ремонта |  |  | 54 |  | 
Объекты ремонта |  |  | 14 | 36 | 
Эксплуатируемые участки |  |  |  | 34 | 316
 | % | 0,0 | 15,0 | 15,4 | 69,6
Итого | Км | 21 | 364 | 1040 | 1225
10

## Slide 12
Оценка ТЭС автомобильных дорог Государственной компании
 | Единица измерения | 2009 год | 2010 - 2019 годы | в том числе: |  |  |  | 
 |  |  |  | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г
1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 833,30 | - | 983,00 | 1 307,00 | 1 352,00 | 1 653,00 | 1810,00
Автомобильная дорога федерального значения М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) | км | 168,80 | - | 194,00 | 200,00 | 199,00 | 236,00 | 245,00
Автомобильная дорога федерального значения М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | км | 664,50 | - | 789,00 | 1 012,00 | 1 061,00 | 1 222,00 | 1 227,00
Автомобильная дорога федерального значения М-3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) | км |  | - |  | 95,00 | 92,00 | 138,00 | 142,00
Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург | км |  | - |  |  | 0,00 | 0,00 | 118,75
Автомобильная дорога для обеспечения комплекса развития Новороссийского транспортного узла | км |  | - |  |  |  |  | 
А-107 | км |  | - |  |  |  | 57,00 | 77,00
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 42,40 | - | 47,20 | 50,30 | 51,60 | 60,47 | 63,30
Автомобильная дорога федерального значения М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) | % | 37,60 | - | 43,10 | 44,40 | 44,20 | 50,38 | 51,50
Автомобильная дорога федерального значения М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | % | 41,70 | - | 48,30 | 58,90 | 61,80 | 70,72 | 71,00
Автомобильная дорога федерального значения М-3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) | % |  | - |  | 22,10 | 20,30 | 30,40 | 31,30
Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург | % |  | - |  |  |  | 0,00 | 100,00
Автомобильная дорога для обеспечения комплекса развития Новороссийского транспортного узла | % |  | - |  |  |  |  | 
А-107 | % |  | - |  |  |  | 68,59 | 92,80
11

## Slide 13
Оценка ТЭС автомобильных дорог Государственной компании
12

## Slide 14
Оценка продольной ровности автомобильных дорог Государственной компании
Определение продольной ровности покрытий дорог по международной методике IRI
Измерение глубины колеи и определение поперечного профиля автомобильных дорог
Оценка состояния
дорожной одежды
Титул-2005 «Эксперт» и База данных ГИС Государственной компании - многоуровневый поиск информации по сети автомобильных дорог, отображение участков и объектов дороги на электронной карте
13

## Slide 15
Мероприятия по содержанию а/д
Анализ
Детальная оценка состояния элементов дорожной конструкции
Результатов визуальной оценки состояния дорожного покрытия
Ремонт покрытия
Решение по срокам и объемам капитального ремонта
Выявление «ослабленных» элементов дорожной конструкции
Значения ТЭП
В пределах норм
Ниже норм
В пределах норм
Ниже мин требований
Оценка прочности дорожных конструкций
Ровность, состояние покрытия
Контроль значений ТЭП
(ежегодно)
Начиная с 6 года эксплуатации
Весенний период
Результатов
оценки прочности дорожной конструкции
Анализ ТЭП
Расчет остаточного ресурса дорожной конструкции (ƩNост)
* Нормативные значения визуальной бальной оценки (Бнорм) и коэффициента прочности (Кнорм) принимаются в зависимости от ΣNост.
14
Стадия эксплуатации автомобильной дороги

## Slide 16
Cбор данных о расчетном ресурсе и конструкциях дорожных одежд на стадии разработки проектной документации;
Анализ параметров транспортного потока с автоматизированных пунктов учета интенсивности движения;
Расчет остаточного ресурса конструкции нежесткой дорожной одежды по нагрузками
(СТО АВТОДОР 2.4 - 2013);
Регистрация дефектов покрытия с расчетом бальной оценки состояния дорожной одежды;
Оценка продольной ровности дорожного покрытия;
Статистический анализ результатов натурных измерений прочности дорожной одежды;
Оценка состояния слоев эксплуатируемых нежестких дорожных конструкций на основе анализа чаш прогибов (СТО АВТОДОР 10.1-2013);
Определение коэффициента прочности дорожной одежды; оценка остаточного ресурса по коэффициенту прочности;
Расчет остаточного ресурса дорожной конструкции при проектных условиях эксплуатации с учетом ровности дорожного покрытия;
Определение остаточного срока службы дорожной конструкции с учетом изменения показателя продольной ровности покрытия IRI и ежегодного прироста интенсивности движения;
Обоснование стратегии выбора ремонтных работ и прогнозирование сроков проведения капитального ремонта или реконструкции.
Перечень работ, выполняемых по результатам диагностики
15

## Slide 17
16
Лаборатория для проведения динамического мониторинга участков автомобильных дорог
Передвижные лаборатории
Передвижная лаборатория FWD Grontmij Primax
Оценка прочности, несущей способности дорожных конструкций и их элементов, контроль степени уплотнения, прогноз остаточной работоспособности дорожных конструкций.
Достоинства:
Регистрация чаши динамических прогибов на поверхности покрытия без выхода оператора из машины
Высокая точность и достоверность регистрации вертикальных перемещений обеспечивается применением датчиков-геофонов

## Slide 18
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014
17
Передвижная лаборатория ПКРС – 2 РДТ
Оценка коэффициента сцепления колеса с покрытием

## Slide 19
18
Основные задачи проекта
1
Модернизация существующей конструкции ПКРС и лаборатории (проект выполнен совместно с ОАО СНПЦ «Росдортех») :
Повышение стабильность скорости движения при измерениях (до ± 2 км/час)
Оптимизация условий визуального контроля скорости движения
Установка системы динамического измерения температуры поверхностей дорожного покрытия и измерительного колеса
Изменение системы увлажнении покрытий согласно ГОСТ 33078 – 2014
Увеличение объема запаса воды ( до 750 л)
Модернизация системы блокировки измерительного колеса
Внедрение современных технических решений :
- Круглосуточный видео-контроль за работой прицепа ПКРС в процессе измерения
- Комплектация лаборатории набором инструмента для оперативной проверки
показаний измерительного оборудования
6
2
3
5
4
1
2
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014

## Slide 20
19
Способ решения
1
Установлена штатная система контроля скорости FORD ( круиз-контроль)
Минимальная скорость «подхвата» - 40 км/час
Точность скорости движения - ± 2 км/час
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014

## Slide 21
20
Результат решения
1
Распределение значений скорости измерений коэффициента сцепления
( Диагностика автодорог ФДА по ЮФО , сентябрь 2015 г.)
ГОСТ 33078 - 2014
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014

## Slide 22
21
2
Способ решения
В зоне видимости водителя установлен дисплей дополнительной системы контроля скорости движения ( от датчика пройденного пути
Измерительного комплекса лаборатории)
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014

## Slide 23
22
3
Проблема
В практике корректировка результатов измерений коэффициента сцепления дорожных покрытий выполняется только с учетом температуры воздуха. Однако статистически достоверная информация о корреляциях с фактической температурой покрытий отсутствуют. Контроль температуры измерительного колеса не предусмотрен.
Выписка из ГОСТ 30413-96
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014

## Slide 24
23
3
На ПКРС установлены датчики дистанционного измерения температуры поверхности измерительного колеса и дорожного покрытия до зоны увлажнения. Показатели выведены на экран ПК комплекса.
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014

## Slide 25
24
4
Действующая система увлажнения дорожных покрытий прицепа ПКРС
не соответствует требованиям ГОСТ 33078 – 2014 в части технического обеспечения :
равномерности распределения потока воды по полосе увлажнения
степени увлажнения дорожного покрытия
Проблема
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014

## Slide 26
25
4
Установлена насадка профилирования водного потока, технически обеспечивающая соблюдение требований ГОСТ 38077- 2014
Установлен клапан управления водным потоком
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014

## Slide 27
26
5
Объем водяного бака штатной лаборатории не превышает 250 л. , что обеспечивает выполнение не более 22-х измерений ( протяженность участка полосы измерения не превышает 7 км ) .
Проблема
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014

## Slide 28
27
5
1. На базе лаборатории установлена система из двух баков , общим объемом 750 л, что обеспечивает выполнение не менее 80 измерений ( протяженность участка полосы измерений не менее 27 км).
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014

## Slide 29
28
6
Установлена оригинальная пневмогидравлическая система торможения с контролем блокировки измерительного колеса.
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014

## Slide 30
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014
29
Рабочее окно измерительного комплекса

## Slide 31
Установка ПКРС-2 РДТ для выполнения измерений по ГОСТ 33078 – 2014
30

## Slide 32
Диагностическая лаборатория КП-514 СМП
Передвижная диагностическая лаборатория
оснащена инновационным оборудованием для оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог
Фиксация элементов обустройства
Фиксация дефектов покрытия
Привязка к местности с применением технологии ГЛОНАСС
Автоматизированная обработка полученных данных
31

## Slide 33
Передвижная лаборатория для операционного и приемочного контроля качества дорожной разметки
Лаборатория оснащена уникальным мобильным рефлектометром Zehntner ZDR 6020
Оценка светотехнических характеристик и геометрических параметров дорожной разметки на скорости до 40 км/час
Оценка условий нанесения дорожной разметки (относительной влажности и температуры воздуха и покрытия), измерение коэффициента сцепления на разметке
- Определение коэффициента световозвращения дорожной разметки при дожде, без движения лаборатории, обеспечивая искусственное смачивание поверхности автомобильной дороги
- Привязка к местности с применением технологии ГЛОНАСС
- Автоматизированная обработка полученных данных
- Возможность отобразить на карте данные по разметке средствами ГИС
32