## Slide 1
Начальник отдела строительного контроля 31 марта 2015
Матюхин Алексей Викторович г. Калуга
Строительный контроль на объектах Государственной компании «Автодор»

## Slide 2: ОСНОВНЫЕ ШАГИ
Результаты осуществления СК в 2014г.
ООО «Автодор-Инжиниринг»
Созданы 4 региональных центра:
- г. Санкт-Петербург;
- г. Воронеж;
- г. Ростов;
- г. Краснодар.

## Slide 3: ОСНОВНЫЕ ШАГИ
Результаты осуществления СК в 2014г.
Результаты оценки качества:
- Расторгнуты 4 договора подряда;
- Выписано более 800 предписаний об устранении нарушений правил производства дорожных работ и 5 предписаний о приостановке работ;
- Подписано около 8000 АСР;
- Испытано более 5000 проб ДСМ силами ООО «Автодор-Инжиниринг» в дополнение к требуемым

## Slide 4
Внесение изменений в типовую форму договора на осуществление строительного контроля.
Объем услуг, предъявленных Исполнителем и принятых Заказчиком по Договору, определяется по каждому Объекту отдельно как произведение фактически выполненных и принятых за месяц Подрядных работ по каждому Объекту на отношение стоимости услуг по п.п.2.1.1.-2.1._. настоящего Договора к общей стоимости работ по соответствующему Договору подряда, что оформляется актом приемки оказанных услуг, в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем и принятые Заказчиком услуги по каждому Объекту в соответствии с Регламентом финансирования оказания услуг по строительному контролю (Приложение № ___ к настоящему Договору).
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

## Slide 5
Внедрение и контроль за соблюдением дополнительных требований согласно СТО АВТОДОР 2.6-2013 «Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог Государственной компании «Автодор».
Дополнительные требования к дорожно-строительным материалам и готовым конструктивам (песок, щебень, минеральные порошок, битум, асфальтобетон) ;
Требования к устройству асфальтобетонных слоёв (широкозахватные асфальтоукладчики (с шириной укладки не менее 9,5м) с жесткой плитой и активным трамбующим брусом и антисегрегационные перегружатели, температурные условия);
Требования к дорожно-строительной технике (наличие 3Д-систем);
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

## Slide 6
Совершенствование нормативной базы Государственной компании «Автодор» за счет ежегодной актуализации Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор».
ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения;
ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования;
ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении;
ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению;
ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию;
ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных температурах;
ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения теплостойкости;
ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам;
ОДМ 218.2.046-2014 «Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

## Slide 7
Ежегодная организация и проведение семинаров выставок и конференций по вопросам обеспечения качества дорожно-строительных работ.
Международная специализированная выставка-форум Дорога, г. Москва;
Международный форум «Инновации в дорожном строительстве», г. Сочи;
Конференция «Техническое регулирование в дорожном хозяйстве», г, Санкт-Петербург.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

## Slide 8
Основные направления деятельности в 2015г по повышению уровня качества.
Единый подход ООО «Автодор-Инжиниринг» к порядку осуществления строительного контроля (геодезический контроль, лабораторный контроль, оценка рабочей документации, составление отчетного материала);
Оценка уровня качества испытательных лабораторий организаций-участников дорожно-строительного процесса на объектах ГК «Автодор»;
Инновационные методы проведения диагностики автомобильных дорог;
Проведение испытаний дорожно-строительных материалов по зарубежным методикам;
Включение дополнительных требований при устройстве асфальтобетонных покрытий;
ОСНОВНЫЕ ШАГИ

## Slide 9
Разработан при непосредственном участии ООО «Автодор-Инжиниринг» и вступил в силу приказ Государственной компании «Автодор» № 78 от 07 мая 2014г. Согласно данному приказу раздел 4 СТО 2.6-2013 «Общие технические требования» дополнен пунктом 4.14 следующего содержания:
4.14 Организация, осуществляющая укладку асфальтобетонных слоев, обязана обеспечить нормативные значения ровности и отсутствие фракционной и температурной сегрегации.
В точках поперечного профиля укладываемого асфальтобетонного покрытия перепад температуры, измеренный на расстоянии от 0,5 до 1,0 м от плиты асфальтоукладчика, не должен превышать 10°C.
Замеры температуры необходимо проводить не реже чем через каждые 15 м, не менее чем в 3 точках по линии, перпендикулярной оси устраиваемого покрытия (одна точка по центру и две на расстоянии 0,4 м от края, причем расстояние между точками замеров не должно превышать 1,5 м).
В случае если разность температур составляет от 10°C до 15°C, организация, осуществляющая укладку, должна принять необходимые меры по устранению температурной сегрегации асфальтобетонной смеси, вплоть до остановки укладки. В случае выявления температурной сегрегации более 15°C, укладку слоя в обязательном порядке останавливают, а законченный участок покрытия заменяют на новый, соответствующий вышеуказанным требованиям.
Требования п. 4.14 не распространяются на устройство временных дорожных покрытий, ямочный ремонт, устройство дорожных покрытий шириной менее полосы движения (в зависимости от категории дороги)
ОСНОВНЫЕ ШАГИ

## Slide 10
Внедрение на объектах Государственной компании «Автодор» стандартов, разработанных в соответствии с Программой по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. Всего в Программе 171 стандарт. за Российской Федерацией 152 стандарта (13 стандартов ГК «Автодор»), За Республикой Беларусь 8 стандартов, за Республикой Казахстан 11 стандартов.
Составление и ведение Реестра организаций, продукции, в т.ч. инновационной.
ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

## Slide 11
Спасибо за внимание